附件四

主要物料清單

本人                 (a)，持身份證明文件               (b)，證件編號為                (c)，身份為                        (d)。

本人以投標人                       (e) 的名義，鄭重作出如下聲明：

# 進行“供應及安裝氹仔客運碼頭閉路電視監察系統”項目時所供應之主要物料或軟件品牌、型號資料如下：

| 數碼網絡攝像機A款 |
| --- |
| 供應品牌 |  | 參數聲明（註1） |
| 供應型號 |  |  |
|  | 基本參數資料 | 符合 | 不符合 |
| 攝像機類型 | 一體式半球型攝像機 |  |  |
| 解像度 | 1920(H) x 1080(V) (或以上) |  |  |
| 鏡頭格式 | 具變焦、遠程對焦和遠程變焦；包含3-8.5mm變焦範圍；最大水平視角：105o (或以上)；最大光圈：F1.3 (或以上) |  |  |
| 幀速率 | 1920 x 1080 時，高達25fps (或以上) |  |  |
| 視頻流 | 具 H.264 格式 |  |  |
| 動態範圍 | 最高達120dB (或以上) |  |  |
| IR照明 | 覆蓋範圍達40米(或以上) |  |  |
| 內置收音 | 不支援(或可於硬件上斷開收音線路) |  |  |
| 電源 | 支援POE供電，最大13.6W (或以下) |  |  |
| 外殼 | IK10 (或以上) |  |  |
| 管理規範 | 具IEC安全及環境認證 |  |  |
| 機身尺寸 | 直徑20cm x 高20cm (或以下) |  |  |
| 數量 | 共187台 |  |  |

| 數碼網絡攝像機B款 |
| --- |
| 供應品牌 |  | 參數聲明（註1） |
| 供應型號 |  |  |
|  | 基本參數資料 | 符合 | 不符合 |
| 攝像機類型 | 一體式半球型攝像機 |  |  |
| 解像度 | 1920(H) x 1080(V) (或以上) |  |  |
| 鏡頭格式 | 具變焦、遠程對焦和遠程變焦；包含3-8.5mm變焦範圍；最大水平視角：105o (或以上)；最大光圈：F1.3 (或以上) |  |  |
| 幀速率 | 1920 x 1080 時，高達25fps (或以上) |  |  |
| 視頻流 | 具 H.264 格式 |  |  |
| 動態範圍 | 最高達120dB (或以上) |  |  |
| IR照明 | 覆蓋範圍達40米(或以上) |  |  |
| 內置收音 | 不支援(或可於硬件上斷開收音線路) |  |  |
| 電源 | 支援POE供電，最大13.6W (或以下) |  |  |
| 外殼 | IK10及IP66 (或以上) |  |  |
| 管理規範 | 具IEC安全及環境認證 |  |  |
| 機身尺寸 | 直徑20cm x 高20cm (或以下) |  |  |
| 數量 | 共150台 |  |  |

| 數碼網絡攝像機C款 |
| --- |
| 供應品牌 |  | 參數聲明（註1） |
| 供應型號 |  |  |
|  | 基本參數資料 | 符合 | 不符合 |
| 攝像機類型 | 一體式半球型攝像機 |  |  |
| 解像度 | 1920(H) x 1080(V) (或以上) |  |  |
| 鏡頭格式 | 最大水平視角:128o (或以上)；最大光圈：F2.2 (或以上) |  |  |
| 幀速率 | 1920 x 1080 時，高達25fps (或以上) |  |  |
| 視頻流 | 具 H.264 格式 |  |  |
| 動態範圍 | 具WDR |  |  |
| IR照明 | 無要求 |  |  |
| 內置收音 | 不支援(或可於硬件上斷開收音線路) |  |  |
| 電源 | 支援POE供電，最大13.6W (或以下) |  |  |
| 外殼 | IK08及IP42 (或以上) |  |  |
| 管理規範 | 具IEC安全及環境認證 |  |  |
| 機身尺寸 | 直徑20cm x 高20cm (或以下) |  |  |
| 數量 | 共20台 |  |  |

| 數碼網絡攝像機D款 |
| --- |
| 供應品牌 |  | 參數聲明（註1） |
| 供應型號 |  |  |
|  | 基本參數資料 | 符合 | 不符合 |
| 攝像機類型 | 30倍變焦PTZ半球型攝像機 |  |  |
| 解像度 | ≧ 1920(H) x 1080(V) |  |  |
| 鏡頭格式 | 30倍光學變焦(或以上)；須包含4.3-129mm變焦範圍；最大水平視角:63.5o (或以上)；最大光圈：F1.6 (或以上)；水平轉動:360o，垂直轉動:+20o至-90o (或以上) |  |  |
| 幀速率 | 1920 x 1080 時，高達25fps或以上 |  |  |
| 視頻流 | 具 H.264 格式 |  |  |
| 動態範圍 | 最高達120dB (或以上) |  |  |
| IR照明 | 覆蓋範圍達150米( 或以上) |  |  |
| 內置收音 | 不支援(或可於硬件上斷開收音線路) |  |  |
| 電源 | 支援POE供電，最大51W (或以下) |  |  |
| 外殼 | IK10及IP66 (或以上) |  |  |
| 管理規範 | 具IEC安全及環境認證 |  |  |
| 機身尺寸 | 直徑20cm x 高30cm (或以下) |  |  |
| 數量 | 共38台 |  |  |

| 數碼網絡攝像機E款 |
| --- |
| 供應品牌 |  | 參數聲明（註1） |
| 供應型號 |  |  |
|  | 基本參數資料 | 符合 | 不符合 |
| 攝像機類型 | 180o半球型攝像機 |  |  |
| 解像度 | ≧4320(H) x 1920(V) |  |  |
| 鏡頭格式 | 4鏡頭、固定光圈、固定對焦；最大水平視角:180o (或以上)；最大光圈：F2.0 (或以上) |  |  |
| 幀速率 | 8.3MP，高達25fps (或以上) |  |  |
| 視頻流 | 具 H.264 格式 |  |  |
| 動態範圍 | 最高達120dB (或以上) |  |  |
| IR照明 | 無要求 |  |  |
| 內置收音 | 不支援(或可於硬件上斷開收音線路) |  |  |
| 電源 | 支援POE供電，最大13.6W (或以下) |  |  |
| 外殼 | IK10及IP66 (或以上) |  |  |
| 管理規範 | 具IEC安全及環境認證 |  |  |
| 機身尺寸 | 直徑20cm x 高20cm (或以下) |  |  |
| 數量 | 共10台 |  |  |

| PoE++交換機 |
| --- |
| 供應品牌 |  | 參數聲明（註1） |
| 供應型號 |  |  |
|  | 基本參數資料 | 符合 | 不符合 |
| 網絡端口 | 2個(或以上)光纖GBIC接口；24個(或以上) RJ45接口 10/100/1000Base-T Ethernet ； 1個管理接口及1個Console接口 |  |  |
| PoE供電輸出 | 24個(或以上) RJ45接口兼容IEEE802.3af/at POE++ (50Watts) (或以上) |  |  |
| 工作溫度 | 包含0oc 至 50 oc |  |  |
| 高度 | 1U |  |  |
| 其他 | 兼容《承投規則-項目要求》第2.3項的POE延長器；支持Web GUI管理介面；支持VLAN設置 |  |  |
| 數量 | 共25台 |  |  |

| PoE延長器 |
| --- |
| 供應品牌 |  | 參數聲明（註1） |
| 供應型號 |  |  |
|  | 基本參數資料 | 符合 | 不符合 |
| 接口介面 | RJ45接口 UTP/STP cable (2-pair or 4-pair) |  |  |
| PoE表現 | 當接駁《承投規則-項目要求》第2.2項的POE++交換機，及使用600米Cat.6 4-Pair UTP/STP網線時，延長器能輸出30W（或以上） |  |  |
| 工作溫度 | 包含0oc 至 50 oc |  |  |
| 尺寸 (長x寛x高) | 10cm x 10cm x 5cm（或以下） |  |  |
| 數量 | 共300台 |  |  |

| 核心交換機A款 |
| --- |
| 供應品牌 |  | 參數聲明（註1） |
| 供應型號 |  |  |
|  | 基本參數資料 | 符合 | 不符合 |
| 網絡端口 | 24個10/100/1000Base-T以太網端口，4個10G/1G BASE-X SFP+ 端口（或以上） |  |  |
| 包轉發率 | 216Mpps（或以上） |  |  |
| 擴展插槽 | 1個（或以上） |  |  |
| 高度 | 1U |  |  |
| 其他 | 支持堆疊功能；支持2個電源模塊槽位；支持2個風扇模塊槽位 |  |  |
| 數量 | 共1台 |  |  |

| 核心交換機B款 |
| --- |
| 供應品牌 |  | 參數聲明（註1） |
| 供應型號 |  |  |
|  | 基本參數資料 | 符合 | 不符合 |
| 網絡端口 | 8個10/100/1000Base-T（combo）端口，24個SFP端口，4個10G/1G BASE-X SFP+ 端口（或以上） |  |  |
| 包轉發率 | 216Mpps（或以上） |  |  |
| 擴展插槽 | 1個（或以上） |  |  |
| 高度 | 1U |  |  |
| 其他 | 支持堆疊功能；支持2個電源模塊槽位；支持2個風扇模塊槽位 |  |  |
| 數量 | 共1台 |  |  |

| 直接附加儲存裝置 |
| --- |
| 供應品牌 |  | 參數聲明（註1） |
| 供應型號 |  |  |
|  | 基本參數資料 | 符合 | 不符合 |
| 儲存裝置 (每個機箱的硬盤數量) | 支援12 顆可熱插拔 3.5 吋（或以上）硬盤 |  |  |
| 最大容量 (每機櫃) | 支援120TB （或以上） |  |  |
| 高度 | 2U |  |  |
| RAID層級 | 支援 RAID 0、1、5、6、10、50和60 |  |  |
| 電源 | 提供雙熱插拔，備援電源供應器600W(1+1) （或以上） |  |  |
| 配置硬碟 | 提供12台 6TB（或以上） 7.2K RPM NLSAS 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive RAID 10層級設定 |  |  |
| 數量 | 共11台 |  |  |

| 影像管理伺服器 |
| --- |
| 供應品牌 |  | 參數聲明（註1） |
| 供應型號 |  |  |
|  | 基本參數資料 | 符合 | 不符合 |
| 處理器 | 2顆 Intel® Xeon® 處理器 Silver 4110, 11M Cache, 2.10 GHz （或以上） |  |  |
| 記憶體 | 2條16GB RDIMM, 1600Mhz （共32GB或以上） |  |  |
| 硬碟 | 4個800Gb(或以上) SSD SATA （RAID 0+1） |  |  |
| 網路連接埠 | 2 個 1 GbE LOM （或以上） |  |  |
| 電源 | 雙熱插拔，備援電源供應器550W (1+1) （或以上） |  |  |
| 機身尺寸 | 1U |  |  |
| 作業系統 | Microsoft® Windows Server® 2016 |  |  |
| 數量 | 共2台 |  |  |

| 工作站電腦 |
| --- |
| 供應品牌 |  | 參數聲明（註1） |
| 供應型號 |  |  |
|  | 基本參數資料 | 符合 | 不符合 |
| 處理器 | Intel® Xeon® 4108 processor (或以上) |  |  |
| 記憶體 | 16GB DDR4-2666 (或以上) |  |  |
| 硬碟 | 1TB 3.5吋 (或以上) |  |  |
| 顯示卡 | NVIDIA P2000 5GB (或以上) |  |  |
| 作業系統 | Microsoft Windows 10 |  |  |
| 數量 | 共4台 |  |  |

| 視頻管理系統 |
| --- |
| 供應品牌 |  | 參數聲明（註1） |
| 供應型號 |  |  |
|  | 基本參數資料 | 符合 | 不符合 |
| 視頻管理系統 | 開放型（Open VMS） |  |  |
| 可安裝攝像機數量 | 無限制 |  |  |
| 支援的影像儲存伺服器數量 | 無限制 |  |  |
| 每台影像伺服器可支援的攝像機數量 | 無限制 |  |  |
| 用戶端（Client）電腦數量 | 無限制 |  |  |
| 用戶端（Client）軟件 | 兼容本局現時使用的視頻管理系統Milestone® XProtect Professional |  |  |
| 攝像機影像格式 | 支援H.264、MJPEG、MPEG |  |  |
| 影像儲存伺服器熱故障切換功能 (Hot - Failover recording server) | 支援 |  |  |
| 導入攝像機於地圖位置功能 | 支援 |  |  |
| 統一管理功能 （Ｃentralized management） | 支援 |  |  |
| 登入權限設置 | 支援 |  |  |
| 插件功能 | 支援屏幕錄影(Screen Capture)功能 |  |  |

# 註：

# 投標人承諾提供有關物料之規格不低於、滿足或優於清單内所載之技術參數或規格或配置，則在“符合”欄位上打"("。

# 本附件中所有的“供應品牌”、“供應型號”及“參數聲明”的欄位內容均為招標方案特定格式的主要或關鍵內容，投標人必須填寫，欠缺上述任一欄位的內容，將按招標方案第十六條(三)項的規定不予接納。

# 上述清單對應之欄目應只填寫一個物料型號之參數，倘同一欄目多於一個物料型號之參數，則只按順序選取清單中首個物料進行評分。

(f)

年    月    日

（簽署並蓋投標人印章）

- 簽署人姓名，簽署人須為具權限代表投標人之人士；

- 簽署人之身份證明文件種類，例如：澳門永久性居民身份證、澳門特別行政區護照等；

- 簽署人之身份證明文件編號；

- 具權限代表投標人之身份，例如：自然人商業企業主、公司行政管理機關成員或獲委任的代表等；

- 投標人名稱；

- 由具權限代表投標人之人士簽署。